产品名称：多点式紫外辐射照度仪 产品型号：HAD-ZY5 多点式紫外辐射照度仪 型号：HAD-ZY5 HAD-ZY5特点 多点监测，能同时监测5个紫外灯管并一起打印保存。 手持遥控，主机与探头分离，室外监测，彻底避免紫外辐射伤害。 即时打印，可保存原始记录。 数据线USB端口与电脑相连，可在电脑里编辑储存监测记录。 专用盲管紫外线传感技术，避免其它波段紫外线干扰，监测数据更为精确。 余弦修正技术，不受角度误差影响 使用原则： 安全、方便，彻底解决紫外监测中造成的职业伤害； 多点监测，提高工作效率； 解决手工书写记录弊端。 HAD-ZY5多点式紫外辐射照度仪技术参数 【显示方式】128*64 COB 液晶模块显示器，最大速度4Mbps 【测量原理】双积分式A/D转换 【数据传输】最高工作频率为72 MHz 【采样速度】2.4G无线通讯模块进行文件数据的传递 【打印参数】微型热敏打印机 【数据存储】处理器内部存储器模拟出一个U盘，USB信号使用CH372T进行处理。 【测量波长】253.7±10nm 【测量角度】以垂直于传感器感应面的垂线为轴心，围绕轴心±10° 【存储环境】室温干燥环境中存放 【工作环境】温度10～30℃ 湿度30℃，≤85%RH 【电压指示】子机缺电闪烁报警 【供电电池】主机8.4V的锂电供电，容量4200mAh;子机4.2V锂电供电,容量5000mAh HAD-ZY5使用方法： 1、把1米拉杆垂直挂在紫外灯上，挂好探头； 2、打开探头底座开关，探头指示绿灯亮，稍后打开探头帽； 3、出门前打开房间紫外灯开关； 4、手持主机室外5分钟看显示结果，按F1键打开机器即可。 5、如果看到数字一直在一个固定范围徘徊，即是监测结果，按确认键（绿键），英文打印字母闪烁，再按确认即可打印出监测结果 用数据线连接多点紫外计主机与电脑即可读入数据编辑。